### НАЗНАЧЕНИЕ

#### Пьезокнопка ВК-5 со светодиодной индикацией является аналогом механической кнопки и предназначена для коммутации электрических цепей в системах контроля и ограничения доступа, охранно-пожарной сигнализации и других устройств.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодная индикация.

- Отсутствие напряжения питания.

- Отсутствие подвижных механических частей.

- Помехозащищённость и вибростойкость.

- Пыле- и влагонепроницаемость.

- Высокая надёжность и долговечность.

- Вандалозащищённость и работа в агрессивных средах

###### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение коммутации, В                   0…24 (AC/DC) Ток коммутации,  А* не более                                    0,3 Состояние контактов      нормально-разомкнутое (НР) Усилие нажатия, Н                                                    2…5 Вариант монтажа                                            накладной Диапазон рабочих температур, °С           от –40 до +50 Относительная влажность, %     от 30 до 99 при +25°С Габаритные размеры, мм                                     ø45×10

* При токе коммутации менее 50мА кнопка подключается в обратной полярности (красный провод – «минус»). В этом случае светодиодная индикация отсутствует.

###### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

##### Наименование изделия                                            ВК-5 Заводской номер _______________________________

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________________________

М.П.

###### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Дата продажи  _________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. (495) 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. (495) 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

Пьезокнопка ВК-5

ПАСПОРТ

г. Королёв